## Slide 1: НП «ЖКХ Развитие»
О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ВОДЫ, СТОЧНЫХ ВОД
заместитель исполнительного директора
НП «ЖКХ Развитие»
Будницкий Димитрий Михайлович
24.04.2014

## Slide 2: НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Федеральный закон
от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»
___________________________
Правила организации коммерческого учета воды,
сточных вод
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776)

## Slide 3: ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ВОДЫ, СТОЧНЫХ ВОД
Коммерческому учету подлежит количество (ч. 1 ст. 20 закона):
1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;
2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;
3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды;
4) сточных вод, принятых от абонентов по договорам водоотведения;
5) сточных вод, транспортируемых организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод, по договору по транспортировке сточных вод;
6) сточных вод, в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод.

## Slide 4: ВИДЫ (СПОСОБЫ) КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ВОДЫ, СТОЧНЫХ ВОД (ч. 4 ст. 20 закона)
Приборами учета воды, сточных вод.
2) Расчетным способом (ч. 10 ст. 20 закона):
при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
в случае неисправности прибора учета;
при нарушении в течение более шести месяцев сроков представления показаний прибора учета, являющихся собственностью абонента, организации, которые эксплуатируют водопроводные, канализационные сети, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом такой организации о временном прекращении потребления воды.
В редакции проекта федерального закона № 386179-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»:
при отсутствии прибора учета;
в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
в случае неисправности прибора учета, по истечении срока межповерочного интервала или при нарушении целостности пломб на приборе учета;
при нарушении в течение более шести месяцев сроков представления показаний прибора учета, принадлежащих абоненту, организации, эксплуатирующей водопроводные, канализационные сети, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом такой организации о временном прекращении потребления воды (сброса сточных вод);
в случае отказа абонентом в допуске организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, к прибору учета.

## Slide 5: ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ (ДИСТАНЦИОННАЯ) ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
П. 10 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод:
В случае если технические характеристики используемых приборов учета и узлов учета позволяют использовать телеметрические системы для передачи показаний приборов учета и существует финансовое и техническое обеспечение установки телеметрических модулей и телеметрического программного обеспечения, представление (снятие) показаний приборов учета осуществляется дистанционно с использованием таких телеметрических систем.
Дополнения законопроекта № 386179-6 в ст. 20 закона:
«В целях формирования единой системы измерения и учета потребления воды, сбросов сточных вод органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации могут устанавливать требования в отношении оборудования узлов учета (приборов учета) устройствами, обеспечивающими дистанционный съем показаний приборов учета и ведения архива нарушений условий горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения»

## Slide 6: ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ и ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА (ст. 20 закона)
- Размещение на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, организаций ВКХ или в ином месте в соответствии с договорами;
- Приборы учета опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц;
- Подключение (технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается;
- Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные, канализационные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

## Slide 7: НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ и СТОЧНЫХ ВОД (ч. 7 ст. 20 закона)
Приборы учета воды должны быть установлены во всех случаях - ч. 6 ст. 20 закона и ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Абоненты и организации, эксплуатирующие канализационные сети, обязаны оборудовать принадлежащие им канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения приборами учета сточных вод в случаях, определенных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Правила холодного водоснабжения и водоотведения
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644)
83. Абоненты и организации, осуществляющие транспортировку сточных вод, обязаны в течение 1 года со дня вступления в силу настоящих Правил оборудовать принадлежащие им канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения приборами учета отводимых сточных вод в следующих случаях:
расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 куб. метров в сутки;
абонент или транзитная организация используют собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке.
Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается не устанавливать прибор учета сточных вод в следующих случаях:
согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объема принимаемых такой организацией сточных вод расчетным способом;
установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия технической возможности установки прибора учета и подписания соответствующего акта.

## Slide 8: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА СТОЧНЫХ ВОД (ч. 11 ст. 20 закона)
В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

## Slide 9: ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 сентября 2013 г. N 776 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ВОДЫ, СТОЧНЫХ ВОД
Правительство Российской Федерации постановляет:
………………………………………………………………….
3. Министерству регионального развития Российской Федерации в течение 3 месяцев утвердить:
методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке;
методические указания по расчету объема принятых (отведенных) сточных вод с использованием метода учета пропускной способности канализационных сетей;
методические указания по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод.

## Slide 10: ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОВЕРКИ, РЕМОНТА и ЗАМЕНЫ УЗЛОВ УЧЕТА (п. 8 Правил)
а) получение технических условий на проектирование узла учета;
б) проектирование узла учета и монтаж узла учета для вновь допускаемых к эксплуатации узлов учета, включая установку приборов учета;
в) допуск к эксплуатации узла учета;
г) эксплуатация узла учета, включая снятие показаний приборов учета о количестве воды, сточных вод, а также ведение учета о количестве и продолжительности нештатных ситуаций, возникающих в работе приборов учета узла учета;
д) поверка, ремонт и замена (при необходимости) приборов учета.

## Slide 11: РАСЧЕТНЫЕ СПОСОБЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ВОДЫ (раздел III Правил)
1) метод учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения:
- при самовольном присоединении (пользовании);
- через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета или его демонтажа;
- если за 60 дней после уведомления прибор учета не установлен.
2) метод расчетного среднемесячного количества поданной (транспортируемой) воды - при неисправности (демонтаже) прибора учета – в течение не более 60 дней (если фактический период работы прибора учета – не менее 60 дней).
3) метод гарантированного объема подачи воды (определенного в договоре) – в иных случаях отсутствия прибора учета или если фактический период работы прибора учета - менее 60 дней.
4) метод суммирования объемов воды – в отношениях при транспортировке воды (при отсутствии, неисправности (демонтаже) соответствующего прибора учета).

## Slide 12: РАСЧЕТНЫЕ СПОСОБЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА СТОЧНЫХ ВОД (раздел IV Правил)
1) Объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников водоснабжения - при отсутствии у абонента прибора учета или неисправности (демонтаже) прибора учета, нарушении сроков представления показаний приборов учета, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом о временном прекращении сброса сточных вод.
2) По пропускной способности канализационных сетей (в соответствии с Методикой) - при самовольном подключении и (или) пользовании централизованной системой водоотведения.
3) В соответствии с методическими указаниями по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод.
4) Суммирование объема сточных вод (который отведен абонентами или принят от других транзитных организаций, а также объема поверхностных сточных вод, принимаемых транзитной организацией) - в отношениях при транспортировке сточных вод (при отсутствии, неисправности (демонтаже) прибора учета).

## Slide 13: ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛА УЧЕТА (раздел V Правил)
Технические условия на проектирование узла учета должны содержать:
а) требования к месту размещения узла учета;
б) требования к схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета;
в) требования к техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности.
Проектная документация на оборудование узла учета должна содержать:
а) указание на место размещения узла учета;
б) схему установки (подключения) прибора учета и иных компонентов узла учета к сетям водоснабжения и водоотведения;
в) сведения о типе используемого прибора учета и сведения, подтверждающие его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

## Slide 14: ДОПУСК УЗЛА УЧЕТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ (раздел VI Правил)
1) Заявка на допуск узла учета к эксплуатации.
2) Проверка организацией ВКХ:
а) соответствие заводских номеров на приборах учета, входящих в состав узла учета, номерам, указанным в их паспортах;
б) соответствие узла учета проектной и технической документации, в том числе комплектации и схеме монтажа приборов учета узла учета;
в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета);
г) работоспособность приборов учета, входящих в состав узла учета, и узла учета;
д) работоспособность телеметрических устройств (в случае их наличия в составе узла учета).
3) Установка контрольных пломб.
4) Оформление акта допуска узла учета к эксплуатации:
а) дата, время и местонахождение объекта проверки;
б) фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке;
в) результаты проверки узла учета;
г) решение о допуске или об отказе в допуске узла учета к эксплуатации с указанием причины отказа;
д) в случае допуска узла учета к эксплуатации показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации и указание мест на узле учета, в которых установлены пломбы.

## Slide 15: ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА (ПРИБОРОВ УЧЕТА) (раздел VII Правил)
Эксплуатация узла учета, ремонт и замена приборов учета осуществляются абонентом или транзитной организацией в соответствии с технической документацией.
Поверка приборов учета – в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.
Приборы учета и (или) узел учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу.
Узел учета считается вышедшим из строя (неисправным) в случаях:
а ) неотображения приборами учета результатов измерений;
б) наличия признаков несанкционированного вмешательства в работу узла учета, определяемых представителем организации ВКХ;
в) нарушения контрольных пломб или знаков поверки;
г) механического повреждения приборов учета и (или) других элементов узла учета;
д) превышения допустимой погрешности показаний приборов учета;
е) нарушения проектной документации на оборудование узла учета, в частности осуществления не предусмотренной врезки;
ж) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.
В случае выхода из строя (неисправности) – немедленно сообщить в организацию ВКХ.

## Slide 16
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Развитие» Димитрий Будницкий +79119532319 +79689236110
Budnitskiy_DM@mail.ru